## Slide 1: 13. Mitgliederversammlung des VFIB am 27. Oktober 2020 in Würzburg
Aktuelle Entwicklungen aus dem BMVI
OAR Dipl.-Ing. Wolf-Dieter Friebel Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
Referat „Ingenieurbauwerke“
www.bmvi.de

## Slide 2: Gliederung des Vortrages
Stand der Nachrechnung und Brückenmodernisierung
Europäisches Brückenforum
  Neue Regelungen bei der Bauwerkserhaltung
Monitoring / Sensorik
Die Autobahngesellschaft des Bundes

## Slide 3
Anzahl: 39.928 Brücken
Teilbauwerke: 52.130
Gesamtlänge: 2.160 km
Gesamtfläche: 31,1 Mio.m²
Anlagevermögen: ≈ 80 Mrd.€
( Stand 01.09.2020 )
Brücken an Bundesfernstraßen Anzahl und Bestand nach Bauart und Fläche
Anteile bezogen auf die Brückenfläche:
Spannbeton 70 % Beton 17 % 87 % Stahlverbund 6,2 % Stahl 6,7 % Stein 0,5 %
6,7%
0,5%

## Slide 4: Bearbeitungsstand der vorrangig zu untersuchenden Bauwerke (ca. 2.500 „BASt-Bauwerke“) Stand: 01.03.2016 01.09.2019
24,6 %
30,9 %
44,6 %

## Slide 5: Zustandsentwicklung nach Brückenfläche [%]

## Slide 6: Bearbeitungsstand der Brückenmodernisierung
50,8 /48,7
36,7 /39,7
6,4 /7,5
16,4 /15,0
2,7 /2,1
Etwa 3,1 Mio. m² (10 %) Brückenfläche von BK 60 zu LMM bzw. LM1 verbessert

## Slide 7: Brückenmodernisierungsnetz

## Slide 9
Erhaltungsmittel
2011: 2,2 Mrd. EUR
...
2016: 3,3 Mrd. EUR
...
2022: 4,4 Mrd. EUR
Der Anteil an Erhaltungsinvestitionen für Bauwerke steigt darin stetig an und soll ausgehend von 2011 mit ca. 25 % auf über 37 % in 2022 (ca. 1,6 Mrd. €) ansteigen.
Finanzierung
Haushaltsjahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019-23
Haushaltsmittel [Mio. €] | 760 | 780 | 855 | 950 | 960 | 4.305
Baupreisindex

## Slide 10: Gliederung des Vortrages
Stand der Nachrechnung und Brückenmodernisierung
Europäisches Brückenforum
  Neue Regelungen bei der Bauwerkserhaltung
Monitoring / Sensorik
Die Autobahngesellschaft des Bundes

## Slide 11: Ratspräsidentschaft EU 01.07. bis 31.12.2020

## Slide 12: Europäisches Brückenforum 9. Juli 2020

## Slide 14: Europäisches Brückenforum 9. Juli 2020
Die Nutzer der Infrastruktur in ganz Europa vertrauen darauf, dass die Anforderungen zuverlässig erfüllt werden, wenn sie mit dem Auto quer durch Europa reisen oder Waren in alle Himmelsrichtungen transportiert werden.
Für Bauherren und Betreiber heißt das, nicht nur gut zu planen und zu bauen, sondern auch Nutzung und Betrieb der Brücken durch geeignete Überwachungsmaßnahmen sicherzustellen. Resilienz und Nachhaltigkeit sind die Schlagworte.
Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat daher am 09. Juli 2020 zum Europäischen Brückenforum im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Berlin eingeladen.

## Slide 15: Europäisches Brückenforum 9. Juli 2020
Zentrale Fragen der Fachtagung waren:
•Wie sind die europäischen Länder aufgestellt?
•Wie weit unterscheiden sich die Länder und wo gibt es Gemeinsamkeiten?
•Welche gemeinsamen Wege lassen sich ausloten und wie kann dabei die Digitalisierung helfen?
Gemeinsam mit der EU-Kommission und den Mitgliedsstaaten waren sich die Teilnehmer einig, dass man am Anfang eines neuen, gemeinsamen Weges steht. Europaweit finden mit den so genannten Zukunftsplänen der EU-Kommission gerade fundamentale Überlegungen statt, die die Mitgliedsstaaten näherbringen werden.

## Slide 16: Europäisches Brückenforum 9. Juli 2020
Die Ergebnisse im Einzelnen:
• Die Tragfähigkeit der Brücken im TEN-V-Netz sowie die Bekämpfung von rechtswidrigen, schadensverursachenden Überladungen müssen in Zukunft stärker in den Blick genommen werden.
• Anforderungen an Brücken im Hinblick auf Klimaschutz und Resilienz sind von zentraler Bedeutung.
• Grundlegende gemeinsame Basis-Anforderungen an das TEN- V-Netz im Hinblick auf Brücken und deren Trag- und Gebrauchsfähigkeit sollten erarbeitet werden.
• Stärkung und bessere EU-weite Vernetzung der Forschungsarbeiten insbesondere zu Bauwerken sind unverzichtbar.

## Slide 17: Gliederung des Vortrages
Stand der Nachrechnung und Brückenmodernisierung
Europäisches Brückenforum
  Neue Regelungen bei der Bauwerkserhaltung
Monitoring / Sensorik
Die Autobahngesellschaft des Bundes

## Slide 18: Richtlinie zur strategischen Planung von Erhaltungsmaßnahmen an Ingenieurbauwerken RPE-ING
Die RPE-ING, Ausgabe 2019, systematisiert und vereinheitlicht die Erhaltungsplanung von Ingenieurbauwerken nach DIN 1076
Erhaltung der Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit des Gesamtbestandes der Ingenieurbauwerke unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit sowie der Leistungsfähigkeit der Straße.

## Slide 19: Übersicht der Begriffssystematik der Bauwerkserhaltung
Bauwerkserhaltung
mit Erhöhung des Anlagevermögens
ohne Erhöhung des Anlagevermögens
Ertüchtigung
Neubau, Um-/ Ausbau
Sofort­maß­nahme
Unterhaltung
Betrieb­liche Unter­haltung
( Pflege, Wartung )
Bau­liche Unter­haltung
(ohne An-hebung des Gebrauchs­wertes )
Instand-setzung
Erneuerung
Ver-stärkung
Modernisierung
Ersatz-neubau
Teilerneuerung
Inhalt der RPE-ING

## Slide 20: Erhaltungsaufwand und Zustandsentwicklung
A Zustandsnotenbereich (bei ausgewogenem Erhaltungsaufwand)
B Zustandsnotenbereich (bei überdurchschnittlichem Erhaltungsaufwand)
C Zustandsnotenbereich (bei unterdurchschnittlichem Erhaltungsaufwand)

## Slide 23: Ablaufdiagramm

## Slide 24: Gliederung des Vortrages
Stand der Nachrechnung und Brückenmodernisierung
Europäisches Brückenforum
  Neue Regelungen bei der Bauwerkserhaltung
Monitoring / Sensorik
Die Autobahngesellschaft des Bundes

## Slide 25: Einsatzbereich für Monitoring in der Erhaltung
Bauwerksprüfung
(DIN 1076)
Schäden
Objektbezogene
Schadensanalyse
- Zerstörungsfreie
Prüfverfahren
- Materialuntersuchungen
- Laboruntersuchungen
- Probebelastung
Fortführung
Bauwerksdaten
Bauwerks-
nach
Bauwerksdaten
(ASB)
Außergewöhnliche
Schäden ?
Schadensbewertung
(RI-EBW-PRÜF)
Instandsetzungsvarianten
(Maßnahmen)
Kosten der
Instandsetzung
Schadensentwicklung
Zusätzliche
Informationen
Systematische-
Erhaltung
RPE-ING
Monitoring

## Slide 26: Anwendungsgebiete heute
Beanspruchungsüberprüfung
  bei unklarer Beanspruchungssituation oder Tragwirkung
  Überwachung von Beanspruchungen mit dem Ziel der Einschätzung der Restlebensdauer, der aktuellen Sicherheit oder der Festlegung von Maßnahmeintervallen
Zustandsüberwachung
  Beurteilung von Struktureigenschaften als Grundlage für abgesicherte Prognosen
  globale/lokale Struktureigenschaften
Ermittlung äußerer Einwirkungen
  z. B. Erfassung von Verkehrslasten aus der dynamischen Reaktion des Bauwerks
  Aussagen zur Betriebsfestigkeit und Restlebensdauer, Verifizierung von Lastmodellen, Ableitung gezielter Maßnahmen zur Beanspruchungsminderung
Notes: Das geplante BMS soll sowohl Module für den Bund, als auch für die Straßenbauverwaltungen der Länder beinhalten.
Für den Bund soll zunächst ein Überblick über den Bestand und Zustand der Bauwerke im Netz ermöglicht werden. Darüber hinaus wird der Bund mit einheitlichen Verfahren ermittelte Informationen der Länder zur Erhaltungsplanung und Realisierung der Maßnahmen erhalten sowie Bewertungsmodule zur Verfügung gestellt bekommen, mit denen bundesweite Erhaltungsstrategien entwickelt werden können.
Für die Straßenbauverwaltungen der Länder wird ein Schwerpunkt auf die Objektebene gelegt, wobei Empfehlungen für Erhaltungsmaßnahmen bereitgestellt werden.
Auf Netzebene sollen Erhaltungsprogramme entwickelt werden können, die u. a. die o. g. Strategien berücksichtigen.

## Slide 27: UAG „Strategie des Monitorings in der Bauwerkserhaltung“ des KoA-Erhaltung
Gründung der UAG Bauwerksmonitoring
Erarbeitung der Zielsetzung:
  Sammlung und Information zu bestehenden Monitoringssystemen
  Definition der künftigen Ziele des Monitoring
    Erfahrungssammlung
    Leitfaden
    1. Sitzung Februar 2020
    2. Sitzung September 2020
Weiteres Vorgehen:
  Länderabfrage zur Erfahrung (ist erfolgt ca. 100 Beispiele)
  Erstellung der Erfahrungssammlung (externe Unterstützung)
  Erarbeitung eines Leitfadens (strategische Ziele)

## Slide 28: Anwendungsgebiete heute
Koppelfugenüberwachung
Schallemissionsprüfung
Stahl- und Spannbeton
Dynamische Laserdistanzmessung

## Slide 29
Nachweis-
klasse
Nachrechnungsrichtlinie (2011)
29

## Slide 30
Monitoringkonzept
(BASt)
Messtechnik
Messablauf/ Datenanalyse
Bewertung der Informationen
Aufgabenstellung
TOP 3: Regelwerke und Definitionen
30/15
Notes: Elemente der „Intelligenten Brücke“
Leistungsfähige Sensorik zur Erfassung von Einwirkungen und Bauteilreaktionen, zuverlässige Erfassung aussagefähiger Daten
Intelligente Messdatenverarbeitung zur Plausibilisierung, Datenfusion und Datenreduktion in „Echtzeit“, Smart-Data Analyseverfahren
Ganzheitliche Bewertungsverfahren unter Verwendung von Struktur- und Verhaltensmodellen (Kombination und Analyse von Daten unterschiedlichster Quellen)
Schnittstellen zu einem prädiktiven Erhaltungsmanagement
Datenübertragung und –speicherung, Energieversorgung, Datensicherheit, Betriebssicherheit (QS-Konzept)
Konzeption und Entwicklung unterstützt durch Forschung der BASt (www.intelligentebruecke.de)

## Slide 31: Intelligente Brücke – duraBASt
zweifeldrige Spannbeton-Hohlkastenbrücke, Baujahr 1972, Länge 66 m
Demonstrations-, Untersuchungs- und Referenzareal im AK Köln-Ost (BAB A3/A4)
Untersuchung fortschrittlicher Messtechnik - z.B. faseroptische Sensoren, RFID-Technik, Ultraschallmonitoring
Einbindung von BIM-Modellen (bestandsdaten- und laserscanbasiert)
Systemmodell, Kalibrierung
Praktikabilität und Zuverlässigkeit
(BASt)
(BASt)
(BASt)
31
Quelle: BASt

## Slide 32: Messsystem „Instrumentiertes Lager“
  Druck-, Abstands- und Wegemessungen zur
  Eigenüberwachung des Lagers
  Gleitweg
  Lagerverschiebung und -verdrehung
  Gleitspalt
  Vertikale Druckeinwirkungen
  Überwachung des Bauwerks (Bauwerkssteifigkeit,
  Systemänderung)
  Änderung der ersten beiden Eigenfrequenzen
  Änderung der quasi-stat. Lagerkraft
Summe Gleitweg
Kalottenweg
Zeit [s]
[mm]
[mm]
32

## Slide 33: Messsystem „Instrumentierter Fahrbahnübergang“
Kraftsensoren, Wegsensoren und Beschleunigungssensoren zur
  Verkehrslasterfassung
  Je Fahrzeug: Gesamtgewicht, Geschwindigkeit, Achsanzahl,
  -lasten, -abstände, Klassifizierung
  Allgemein: Fahrzeugzahlen pro Zeiteinheit,
  Verkehrszusammensetzung, Gesamtgewichts-
  verteilung definierter Fahrzeugtypen
  Eigenüberwachung
  Schwingverhalten
  Vorspannung der der Elastomerfedern
  Spaltweiten
33/17
Quelle: BASt

## Slide 34: SMART-DECK
Zementgebundener Mörtel, bewehrt durch epoxidharzgetränkte Carbonfasermatten
Bestimmung des elektrischen Widerstands zwischen den Carbonfasermatten
Ableitung des Feuchtegehalts im Mörtel anhand von Kalibrierkurven
Monitoring des Feuchtegehalts in der Fahrbahnplatte
Erfassung von Undichtigkeiten in der Abdichtung
Ω
34
Quelle: BASt

## Slide 35: Forschung mFUND
PROFI AG
BrAssMan
OSIMAB
DROVA (Drohnen) mit RWTH Aachen
BIM/ Instandhaltungs-management (viele Projekte)
Drohnen mit automatischer Schadenserkennung (viele Projekte) Uni Weimar

## Slide 36: Einflussfaktoren, Verfahrensgrenzen des Monitoring
Monitoring kann Bauwerksprüfung nach DIN 1076 nicht ersetzen
Ergänzender Einsatz im Rahmen der OSA zur Unterstützung der Erhaltungsplanung kann zielführend sein
Unwägbarkeiten bei komplexen Strukturen, Erfolg ist abhängig vom Detailbezug der Messungen, in jedem Fall Schwachstellen-Identifikation
Hohe Anforderungen an Sachverstand der Ausführenden (konstruktiver Ingenieurbau, Bauwerksprüfung, Messtechnik)
Zuverlässigkeit der Messungen, Messdatenverarbeitung und Auswertung ist sicherzustellen (u. a. unplanmäßige Einwirkungen, Vandalismus)
Fachtechnische Begleitung und Dokumentation der Anwendung
Notes: Das geplante BMS soll sowohl Module für den Bund, als auch für die Straßenbauverwaltungen der Länder beinhalten.
Für den Bund soll zunächst ein Überblick über den Bestand und Zustand der Bauwerke im Netz ermöglicht werden. Darüber hinaus wird der Bund mit einheitlichen Verfahren ermittelte Informationen der Länder zur Erhaltungsplanung und Realisierung der Maßnahmen erhalten sowie Bewertungsmodule zur Verfügung gestellt bekommen, mit denen bundesweite Erhaltungsstrategien entwickelt werden können.
Für die Straßenbauverwaltungen der Länder wird ein Schwerpunkt auf die Objektebene gelegt, wobei Empfehlungen für Erhaltungsmaßnahmen bereitgestellt werden.
Auf Netzebene sollen Erhaltungsprogramme entwickelt werden können, die u. a. die o. g. Strategien berücksichtigen.

## Slide 37: Gliederung des Vortrages
Stand der Nachrechnung und Brückenmodernisierung
Europäisches Brückenforum
  Neue Regelungen bei der Bauwerkserhaltung
Monitoring / Sensorik
Die Autobahngesellschaft des Bundes

## Slide 38: Autobahngesellschaft des Bundes (AdB)

## Slide 39
Niederlassungen
Die Autobahn GmbH des Bundes
NL Nord
NL Nordwest
NL Nordost
NL Ost
NL Bayern Nord
NL Bayern Süd
NL Südwest
NL West
NL Rheinland
NL Westfalen
Quelle: AdB

## Slide 40
Quelle: AdB

## Slide 41
Quelle: AdB

## Slide 42
Quelle: AdB

## Slide 43
Quelle: AdB

## Slide 44: Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit